2) Procesory pro PC
- 1. v r. 1969 od Intelu - Intel 4004 - 4bit s fr. 108 KHz
- i8086
- v r. 1977
- 1. 16bit proc.
- zpětně kompatibilní s i8080
- 1. s architekturou x86
- 16b vnitřní architektura
- 16b datová sběrnice
- 20b adresní sběrnice
- umí adresovat až 2^20 (1MiB) operační paměti
---------------------------------------------------------------------------
- adresovaní v realnem modu
- skladá se ze dvou 16b složek - segment, offset

 segment	|A|8|F|3|0	- 16 - proto se posune
 offset	|2|4|5|E|
 |A|B|3|8|E| => zápis - segment:offset => A8F3:245E

- výsledná fyzická 20b adresa vznikne -> segment x 16 + offset
---------------------------------------------------------------------------
- i80286
- v r. 1981
- 130 000 tranzistorů
- 16b procesor 16b datovou a 24b adresní sběrnicí
- umožňuje práci ve dvou režimech
1) realný režim
- plně kompatibilní s procesorem 8086
- 20b adresa (může adresovat 1MiB operační paměti)
- tvoří se stejně jako u 8086

2) chraněný režim
- nový režim, nekompatibilní s 8086
- adresa se tvoří ze dvou 16b složek (selektor a offset) za pomoci tabulek
- vysledná adresa je 24b (16MiB ram)

- i80386
- prvni 32b procesor
- 32b datová a 32 adresní sběrnice
- 275 000 tranzistorů
- umi 3 rezimy
1) reálný - stejný jako 8086
2) chraněný režim
- výsledná adresa je 32b (4GiB op. pam.)
- adresa se tvoří ze selektoru a offsetu
- je rozšířeny o strankovaní - převádí to lineární adresu ve vzdálené paměti na fyzickou adresu
4) virtuální režim
- funguje podobně jako 8086
- možnost virtualní paměti 1MB, může uložit kdekoli do 4GiB adresního prostoru

- 80486
- optimalizovaná 386 s interni cache a numericky koprocesor 80387
- 32bitovy procesor, 32bit adresní sběrnice, 32bit datová sběrnice
- 1,25 milionů tranzistorů
- spálená historie -> 80487 - že vyráběly z plnohodnotných CPU mat. koprocesory tím, že v	nich něco spálili
- byli i procesory 80486 dx2 a dx4

- Pentium
- 3,1 milionů tranzistorů
- rok 1993
- napájecí napětí -> 3,3V
- 32bit procesor, 64bit datová sběrnice, 32bit adresní sběrnice
- 1 superskalární procesor -> 10x - během 1 taktu udělá 2 instrukce naraz
- obsahuje 16KiB cache paměti
- rozdělená na:
- 8 KiB na data
- 8 KiB na insturkce

Pentium Pro
- pro servery, výkonné pracovní stanice
- rok 1995

Pentium MMX
- rozšířeni instrukcní sady
- pro multimediální výpočty
- rok 1997
- technologie SIMD

Pentium 2
- 1997
- do slotu 1, mel 256 Kib L2 cache
- 233 - 456 MHz
- odlehčená verze - Celeron - bez L2 cache, pase 128Kib L2 cache

Pentium 3
- 1999
- rozšíření instrukční sady SSE
- ID na internetoch - každý procesor měl jedinečné ID a byl dohledatelný, byla kolem toho nějaká aféra podle Pilčíka

Pentium 4
- 2000
- pipe line - 20 rozpracovaných instrukcí -> lepší předvídání skoků
- SSE2

Core 2
- duo - 2 jádra
- quad - 4 jádra
- menší taktovací frekvence

Core i
- 64bit, více jádrové
- i3 - 2 jádra, hyperthreading
- i5 - 4 jádra
- i7 - 4 jádra, hyperthreading
- variabilní taktovaní jader

AMD
- 386 - napájení 3,6V, pro notebooky
- 486
- K5 - proti Pentiu, vydaný se zpožděním, pomalý v FPU operacích, neuspěšný
- K6 - AMD koupilo firmu Next Gen která ho vyvinula, vykonný procesor
- K6-2 - rozšíření 3D Now!
- K7 - nová architektura, 3 FPU, prodávaný jako Athlon
- K8 - AMD Hammer / Athlon 64 / Opheron - pro servery
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přerušení
- asynchronní obsluha událostí
- proces s vyšši prioritou si vyžádá přerušení, procesor nechá toho, co zrovna dělá
a věnuje se prioritnímu procesu, jak ho dodělá, věnuje se tomu, který dělal předtím
- žádá se o čas procesoru
- generuje se IRQ (Interupt ReQuest) hardwarem počítače - generuje ho zařízení na sběrnici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přímý přístup do paměti
- random access
- procesor může číst z jakékoli sekce paměti v jakémkoli čase chce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracování instrukcí
- klasické
1) načtení instrukce (1 takt)
2) dekodování instrukce (1 takt)
3) zpracovaní instrucke (1 i vic taktu)
4) zápis výsledku (1 takt)

|	0) programový vstup pro zpracovaní
|	1) radic žádá vstupní zařízení o hodnoty
|	2) vstupni zarizeni prenese hodnoty do operacni pameti
|	3) řadič je informován o načtení dat
|	4) řadič žádá o přenos dat (instrukce) do ALU nebo do výstupního zařízení
|	5) odeslání dat z paměti do ALU nebo do výstupního zařízení
|	6) žádost o provedení instrukce v ALU nebo ve výstupním zařízení
|	7) uložení výsledku operace do operační paměti
|	8) ALU informuje řadič o doručení instrukce
|	9) předání výsledku výpočtu

- zřetězené
- pipelining - zpracovaní 2 instrukcí najednou
- 2 fáze
1) načtení, dekodování instrukce
2) provedení instrukce, zapsání výsledku
- procesor se skládá ze 2 subprocesoru (skalární architektura)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotky procesoru
- řadič - zajišťuje součinnost částí procesoru, dekodování, načítání, ukladání instrukcí
- registry
- ALU (arithmetic-logic unit)
- matematický koprocesor (FPU)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyperthreading
- procesor se před systemem tváří, jakože má víc jader, než doopravdy má
- v procesoru je zdvojená část obsahující registry, takže si system myslí, že je v něm víc	jader
- lepší využití procesoru u více vláknových aplikací
- první byl Xeon a Pentium 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšováni výkonu procesoru
- Predigce skoků – jakési předvídání skoků. Základem je myšlenka, že skoky jsou většinou	ve smyčkách a reagují na nějakou podmínku, která 10x vyjde a 1x nevyjde.
- pipelining - zpracování 2 instrukcí najednou
- zvýšeni frekvence
- přidání víc jader
- hyperthreading
- superscalarita
- na určité operace jsou vyhrazené a duplikované specializované části procesoru -	FPU, ALU
- instrukce nejdou zpracovávat paralelně - musí se počkat na dokončení rozpracované	instrukce
- velikost procesorové cache - propojuje procesor s RAMkama